## Slide 1: 汇编语言程序设计课堂测试（物联网12）
总分: 100
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
  DIV 80H是否正确
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 3
若80H表示压缩BCD码，其值为10进制80：
正确
错误
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
压缩的BCD，一个字节可以表示2位10进制数。
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 4
8086中段地址表示一个段的首地址的高16位：
正确
错误
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案解析
答案解析
压缩的BCD，一个字节可以表示2位10进制数。
单选题
5分

## Slide 5
MOV AX,[AX]是否正确
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
AX不能作为内存操作数
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 6
MOV CS，AX可以设置CS的值
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
段寄存器可以使用通用寄存器和内存操作数赋值，但CS不可以
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 7
ADD BX，[SI+2]
可以实现BX=BX+2+SI
是
否
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
BX和内存内容相加
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 8
已知AX=-1，CWD指令执行完成后，DX的值是-1
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
CWD是对AX的符号位扩展，AX的符号位为1，所以DX=0FFFFH=-1。
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 9
已知AL=-1，则NEG AL执行后，CF的值为1。
是
否
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
AL为非0，则CF为1
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 10
ADD [BX],[100]可实现两内存内容相加。
是
否
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
内存和内存不能直接相加
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 11
已知AL为2，SHL AX，AL，可以实现AX左移2次。
是
否
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
源操作数不能是AL，只能是CL或者1
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 12
定义一个数据段，要求：
1）字符串变量Xingming，初值是你的姓名拼音；
2）字节变量B，长度为100，初值为100；
3）字变量W1，初值为-1
4）双字变量D1，初值为标号L的段地址和偏移地址。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 13
请将你学号的低4位作为偏移地址，将该内存单元的值给AX，并将AX的最高位取反，最低位置1
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 14
左移一次，可以实现无符号数乘以2，请使用移位指令，实现无符号数AL*7，结果存放在AX中。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 15
数据段中有字符串变量S，该变量以字符$结束。统计其中数字的个数，并以10进制的方式输出个数值，假设个数不超过99。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
20分