## Slide 1: 汇编语言程序测试-计算机123班
总分: 100
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
  MUL 20是否正确
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
MUL的操作数不是常数，只能是通用寄存器或者内存操作数
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 3
PUSH 12H是否正确（）
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
PUSH操作只能是16位操作数：内存或通用寄存器
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 4
ADD BX,[SP]指令是否正确
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
SP不能表示内存地址
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 5
若80H表示非压缩BCD码，则其值为10进制数128。
正确
错误
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
非压缩BCD码只低4位有效，故为0
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 6
8086中段地址即为段的首地址
是
否
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
8086中段地址表示一个段首地址的高16位
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 7
MOV [1000H ]，1000H是否正确
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
前者不知道类型
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 8
JMP AX指令是否正确
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案解析
答案解析
BX+SI+4=10005H，只保留16位，则为5。所以物理地址是20005H
单选题
5分

## Slide 9
POPF指令执行完成后，SP的值加2
正确
错误
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
标志出栈操作，和普通的出栈操作一样，出栈加2，入栈减2
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 10
MOV CF,1 可以使CF为1
正确
错误
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
CF不能通过MOV来赋值
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 11
LEA BX,[BX+2+SI]
可以实现BX=BX+2+SI
是
否
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
只LEA取内存地址，ADD值相加，B不行；A和D指令不对
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 12
定义一个数据段，要求：
1）字符串变量Xingming，初值是你的姓的拼音和学号的低4位；
2）字变量B，长度为100，初值不定；
3）字节变量C，初值为-1
4）字变量D，初值为标号C的偏移地址。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 13
统计16位数AX中的1的个数。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 14
如果AX的最低位为0，请将BX的次低位置1，否则，将BX的最高位取反。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 15
数据段中长度为100的学生成绩数组SCORE，求取其平均值（不考虑小数），并以10进制的方式输出。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
20分