## Slide 1: 汇编语言程序设计测试计算机45班
总分: 100
*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

## Slide 2
  DIV 10是否正确
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
DIV的操作数不是常数，只能是通用寄存器或者内存操作数
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 3
PUSH AL是否正确。
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
PUSH操作只能是16位操作数
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 4
Xchg AX,[SP]指令是否正确
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
SP不能表示内存地址
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 5
若80H表示压缩BCD码，则其值为10进制数128。
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
值为80
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 6
8086中偏移地址默认从0开始。
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
段地址是段首地址的高16位
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 7
PUSHF指令执行完成后，SP的值加2。
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
标志压栈操作，和普通的压栈操作一样，出栈加2，入栈减2
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 8
JMP CX可以实现跳转
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
段地址是段首地址的高16位
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 9
ADD AX，CF可以实现AX值加CF。
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
CF不能作为加法操作数
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 10
LEA BX, BX+2+SI
可以实现可以实现BX=BX+2+SI
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
指令本身不对
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 11
已知AL=80H，则NEG AL执行后，OF的值为1。
正确
不正确
A
B
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
产生溢出
答案解析
答案解析
单选题
5分

## Slide 12
定义一个数据段，要求：
1）字符串变量XH，初值是你的学号字符；
2）字变量A，初值为100H；
3）字节变量B，长度100，初值不定
4）字变量C，初值为变量A的偏移地址。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 13
编写一段代码，实现如下功能：如果键盘输入的是“A”，则将AX的值取反，否则，只将AX的最低位取反。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 14
X、Y为有符号字变量，编程实现X*Y-2020，结果存放在BX:CX中。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 15
数据段中有字符串变量S，长度为100。统计其中小写字母的个数，并以16进制的方式输出个数值。
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
20分